## Slide 1: Configuración básica de R1 y routers
Modos de operación y comandos básicos de configuración y monitoreo

## Slide 2: Conexiones a la interfaz de comandos

## Slide 3: Conexiones a la interfaz de comandos
Terminal de consola.
Conectado al puerto serial de administración con una terminal tipo VT o una PC con emulador de terminal.
Permite visualizar la secuencia y errores de arranque.
Puede usarse:
Localmente
De forma remota a través de un módem
Telnet/SSH
Establece una sesión sobre una red TCP/IP
Requiere configuración de una dirección IP válida en el equipo a administrar

## Slide 4: Acceso a la interfaz de comando o CLI
El ingreso al indicador de la CLI y la ejecución de comandos requiere de una cuenta de usuario
Los equipos SecureStack y Matriz N-series de enterasys tienen cuentas locales de usuario predeterminadas en la configuración de fábrica
La configuración de la cuenta de usuario debe ser incluida en la configuración básica del equipo

## Slide 5: Vista general de los modos de configuración
R1
sw(su)->
Router
sw(su)->router>
EXEC Privilegiado
sw(su)->router#
Configuración Global
sw(su)->router (Config)#
router
Super-User
Read-Write
Read-Only
exit
exit/
end/
Ctrl+Z
exit/
disable
enable
configure
Router
exit
interface vlan vlan-id
interface loopback id
router rip
router ospf
exit
Interfaz
Username
Password
VLAN
Loopback
sw(su)->router(Config-if(Vlan 1))#
sw(su)->router(Config-if(Lpbk 1))#
RIP
OSPF
sw(su)->router(Config-router)#
sw(su)->router(Config-router)#
exit

## Slide 6: Parámetros de las cuentas
Las cuentas de usuario determinan el modo de acceso
Los parámetros de una cuenta de usuario son:
Username
Password
Privilegios de acceso
Read-only
Read-Write
Super-User
Estado
Habilitado o no

## Slide 7: Modos de la interfaz de línea de comandos
La CLI utiliza una estructura jerárquica donde determinadas tareas se ejecutan en diferentes modos.
Cada modo de comando tiene un indicador de comandos característico
Con los modos de comandos se definen también grupos de comandos asociados a cada modo, y con eso:
Se proporciona una medida de seguridad con niveles de acceso y privilegios, al permitir o limitar la ejecución de comandos
Existe un orden en la ejecución de comandos para la configuración de aspectos particulares en el dispositivo.

## Slide 8: Modos de acceso
Según los privilegios asignados a la cuenta de usuario se permitirá la ejecución de comandos y modos de operación
  Solo lectura, Se permite únicamente la ejecución de comando de visualización (show)
  Lectura-escritura, con capacidades de ejecutar todos los parámetros modificables con los comandos set y show, así como ejecutar todos los comandos de solo lectura
  Administrador, permite todos los privilegios de lectura y escritura, y puede modificar las cuentas locales de usuario

## Slide 9: Interfaz de comandos de R1
Una vez que se ha ingresado al equipo el modo inicial es la interfaz de comandos de R1.
Modo Router, permite la operación del router en un R1 multicapa. El siguiente indicador de la CLI es característico de este modo:
  R1>
El R1 debe ser preparado previo a la ejecución de este modo

## Slide 10: Modos de operación CLI del router
El R1 debe ser preparado previo a la ejecución de este modo
Modo EXEC privilegiado, este necesario estar en este modo para la ejecución de comandos críticos, así como para el acceso al modo de configuración global. Las tareas realizadas en este modo son:
  Mostrar los parámetros de configuración
  Ajuste de parámetros de configuración
  Guardar y copiar archivos de configuración
  El indicador característico en este modo es:
    R1#

## Slide 11: Modos de configuración
Modo de configuración global. Modo para la configuración de los parámetros globales del router, provee acceso a modos de configuración específicos.
  R1(config)#
Modos de configuración de interfaz. Maneja de los comandos de configuración para una interfaz específica.
  R1(config-if(Vlan 1))#

## Slide 12: Modos de configuración
Modo de configuración de protocolo de router. Para configurar los parámetros IP de algún proceso de enrutamiento. Según el protocolo lo requiera, se debe especificar el identificador de la instancia de enrutamiento
  R1(config-router)#

## Slide 13: Vista general de los modos de configuración
R1
sw(su)->
Router
sw(su)->router>
EXEC Privilegiado
sw(su)->router#
Configuración Global
sw(su)->router (Config)#
router
Super-User
Read-Write
Read-Only
exit
exit/
end/
Ctrl+Z
exit/
disable
enable
configure
Router
exit
interface vlan vlan-id
interface loopback id
router rip
router ospf
exit
Interfaz
Username
Password
VLAN
Loopback
sw(su)->router(Config-if(Vlan 1))#
sw(su)->router(Config-if(Lpbk 1))#
RIP
OSPF
sw(su)->router(Config-router)#
sw(su)->router(Config-router)#
exit

## Slide 14: Ayuda en la CLI
Ayuda en palabras clave. Ingresando un signo de interrogación inmediatamente después de una secuencia de caracteres, se desplegará una lista de comando que inicien con esa palabra parcial.
R1#t?
tell Send a message to another user or all users
telnet Start a Telnet connection to a remote host
traceroute Display hop-by-hop path to a specified host.
R1#tel?
tell Send a message to another user or all users
telnet Start a Telnet connection to a remote host
R1#tel

## Slide 15: Ayuda en la CLI
Ayuda en la sintaxis de comandos. Al ingresar un espacio y un signo de interrogación después de una palabra clave se mostrará una lista con opciones, parámetros y palabras requeridas para completar ese comando. En esta lista, <cr> (carriage return) refiere a la tecla de entrada (es posible ejecutar la línea). Introduciendo un signo de interrogación sin ninguna palabra previa, la lista contendrá todos los comandos permitidos en el modo especificado por el indicador de la CLI.
R1(config)#ip ?
Global IP configuration
dhcp DHCP server configuration
ecm-forwarding-algo Specifies the ECM algorithm to use for forwarding
forward-protocol Specify which protocols and ports will be forwarded.
local Specify local options
route Set a static route
routing Enable IP routing
R1(config)#ip routing ?
<cr>
R1(config)#ip routing

## Slide 16: Edición de linea
La Interfaz de Linea de Comandos (CLI) tiene asignadas “teclas rápidas” para la edición y corrección de línea y para el control del movimiento del cursor sobre la misma. En la lista se muestran las secuencias del SecureStack C3.
Secuencia de Teclas | Descripción
Ctrl+A | Mueve el cursor al inicio de la línea.
Ctrl+B | Retrocede el cursor un carácter.
Ctrl+D | Borra un carácter.
Ctrl+E | Mueve el cursor al final de la línea.
Ctrl+H | Borra el carácter a la izquierda del cursor.
Ctrl+I o TAB | Completa una palabra.
Ctrl+K | Borra todas las palabras después del cursor.
Ctrl+N | Desplaza al siguiente comando en el historial de comandos.
Ctrl+P | Desplaza al comando previo en el historial de comandos.
Ctrl+S | Pausa el proceso de la CLI (para desplazamiento).
Ctrl+T | Transpone los caracteres.
Ctrl+U o Ctrl+X | Borra todos los caracteres antes del cursor.
Ctrl+W | Borra una palabra a la izquierda del cursor.
Ctrl+Y | Restablece el último objeto borrado

## Slide 17: Visualización de Pantallas
Si ha sido ajustada la cantidad de líneas de la pantalla, la salida de la CLI puede requerir de múltiples pantallas para su visualización.
Se mostrará --More– indicando que la salida continua en una siguiente pantalla. La visualización de la salida adicional se puede hacer de las siguientes formas:
  Presionar la barra espaciadora para desplazar la información mostrar una siguiente pantalla adicional.
  Presionar la tecla ENTER para avanzar en la salida una línea.
R1>sh ?
arp Show the ARP table
authentication Show authentication login parameters
banner Show banner displayed upon session login
boot Show the image the R1 loads at startup
cdp Show CDP configuration
cep Show CEP detection parameters
ciscodp Show Cisco Discovery Protocol information
config Show system configuration
console Show console properties
--More-- <space> next page, <cr> one line, <q> quit

## Slide 18: Historial de Comandos
La interfaz de línea de comandos proporciona un registro de los comandos que han sido ingresados previamente.
Se puede acudir a este historial presionando la tecla de flecha hacia arriba o la secuencia Ctrl+P. Repitiendo la secuencia se llaman a los comandos anteriores sucesivamente.
Para desplazarse a los comandos más recientes después de llamar comandos anteriores, se debe presionar la tecla flecha hacia abajo o la secuencia Ctrl-N.

## Slide 19: Sintaxis de Interfaces
En los comandos utilizados para la configuración de interfaces, es requerido el parámetro de cadena de puerto (port-string), que especifica a un puerto o a un grupo de puertos. Esta cadena debe seguir la siguiente sintaxis:
tipo.slot/unidad.número de puerto
Tipo de puerto:
  fe para puertos Fast Ethernet (100 Mbps)
  ge para puertos Gigabit Ethernet (1 Gbps)
  tg para puertos Ten Gigabit Ethernet (10 Gbps)
  host para puerto host (administración)
  vlan para interfaces vlan
  lag para puertos de agregación de enlace (IEEE802.3 link aggregation ports)
Ubicación de ranura (slot)/Número de unidad.
  1-8 para las unidades en una pila de R1es SecureStack C3.
  1-3/7 para la ubicación de la ranura con módulos instalados en equipos Matrix N3/N7.
  0 para puertos virtuales del sistema (lag, vlan, host, loopback).
Número de puerto. Algún puerto en el slot o unidad. Este número inicia desde 1, y donde el numero más alto válido depende del número de puertos en dispositivo y del tipo de puertos.

## Slide 20: Comandos y Configuraciones Básicas
Antes de efectuar una configuración inicial del equipo, cuenta con un conjunto de ajustes predeterminados (default factory). Estos son algunos ajustes básicos del dispositivo en el modo de comandos de R1 que pueden ser incluidos en una configuración inicial.
Modificación del indicador de comandos
prompt prompt_string
El siguiente ejemplo muestra como configurar el indicador con el texto “Diplomado 1”
R1(config)#prompt “Diplomado 1”
R1(config)#exit
Diplomado 1

## Slide 21: Administración de las cuentas de usuario
En la configuración de las cuentas de usuario en el dispositivo podemos ajustar las cuentas predeterminadas de fabrica, así como agregar nuevas cuentas y eliminar existentes. Estos son algunos comandos empleados para este propósito

## Slide 22: Activar password
Cuando ejecutas el comando enable password (password) se crea una contraseña sin encriptar.
Es visible al ver una configiración general del sistema.
R1#conf terminal
R1(config)#enable password 1234
R1(config)#exit

## Slide 23: Activar secret
Para configurar una contraseña no visible se debe realizar el comando enable secret. Lo usas para poder entrar en modo privilegiado, es decir pasar de > a #
Vemos tambien que si a contraeña que intentamos ponerr para secret es iguala la enable, nos da un mensaje de error.
R1(config)#enable secret cisco
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended. Re-enter the enable secret.
R1(config)#enable secret ciscosecret
R1#show running-config
(...)
enable secret 5 $1$JdJt$MLt1tGcaO5aoYVosHa5ug.

## Slide 24: Servicio de encriptación
Aun así, la contraseña no es tan segura.
Por ello se ha creado un servicio que encripta la contraseña de forma segura mediante el comando service password-encryption
R1#sh running-config | include pass
no service password-encryption
R1#conf terminal
R1(config)#service password-encryption
R1#sh running-config
*Mar 1 00:23:13.851: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#sh running-config
service password-encryption
enable secret 5 $1$yiOo$1n20qb/zO8wQHf9CojyC8.
enable password 7 00071A150754

## Slide 25: Contraseña de consola
Sirve para que puedas entrar al equipo desde este puerto en especifico y cuando no tienes usuarios locales.
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# line con 0
R1(config-line)# password [pongo contraseña]
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)# exit
R1# disable

## Slide 26: Contraseña de conexión remota
Se usa igual que el de consola, la diferencia es que vty es de session remota, esto es telnet, ssh o algún otro protocolo.
Intentamos conectarnos por telnet desde R2 (10.10.0.2) hasta R1 (10.10.0.1).
En este primer paso aun no se ha configurado la contraseña para terminal remoto

## Slide 27: Contraseña de conexión remota
R2#telnet 10.10.0.1
Trying 10.10.0.1 ... Open
Password required, but none set
Configuramos la contraseña
R1>enable
R1# configure terminal
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# password [pongo contraseña]

## Slide 28: Contraseña de conexión remota
Y ahora accedemos con la contraseña correcta:
R2#
R2#telnet 10.10.0.1
Trying 10.10.0.1 … Open
User Access Verification

## Slide 29: Configuración de la dirección IP del sistema
Para la visualización de la dirección asignada al sistema se emplea el comando show ip address.
diplomado(su)->show ip address
Name Address Mask
---------------- ---------------- ----------------
host 10.42.13.20 255.255.0.0
Con el comando ip address asignamos una dirección IP, máscara y gateway por defecto al sistema. Usa la siguiente sintaxis:
ip address ip-address [mask ip-mask] [ip-address-secundaria]
Si no es especificada la máscara, se asignará la máscara natural de la dirección .
La dirección ip-addres secundaria es opcional
La configuración de la dirección IP del sistema es indispensable para el establecimiento de sesiones de terminal remota y la administración vía SNMP.

## Slide 30: Configuración de Secure Shell (SSH)
SSH provee una conexión segura de terminal remota (Secure Telnet).
Para visualizar el estado actual de SSH, es utilizado el comando show ssh.
R1>sh ssh
%No SSHv2 server connections running.
%No SSHv1 server connections running.

## Slide 31: Configuración de Secure Shell (SSH)
Configuramos el host name, de lo contrario el IOS no nos permite configurar ssh.
R1(config)#ip domain-name capacityacademy.com
Con este comando generamos una llave pública de 1024 bits. El protocolo SSH cifra todos los datos enviados y recibidos a través del puerto 22. Para esto fines, se utiliza el algoritmo de cifrado asimétrico RSA.
R1(config)#crypto key generate rsa 1024
Configuración de tiempo de espera. Si a los 30 segundos de inicializar la conexión el usuario no introduce su usuario y contraseña, automáticamente se cae la conexión.
R1(config)#ip ssh time-out 30

## Slide 32: Configuración de Secure Shell (SSH)
Con este comando establecemos un máximo de tres intentos para que un usuario se valide en el sistema. De lo contrario el usuario deberá restablecer una nueva sesión.
R1(config)#ip ssh authentication-retries 3
Este comando establece que utilizaremos la versión 2 del protocolo SSH. La versión 1 tiene un fallo de seguridad y no se recomienda su uso bajo ninguna circunstancia.
R1(config)#ip ssh version 2
Creamos un usuario y password para podernos conectar al equipo a través de SSH.
R1(config)#username admin privilege 15 password 1234

## Slide 33: Configuración de Secure Shell (SSH)
Habilitamos 5 puertos virtuales para las conexiones SSH.
R1(config)#line vty 0 4
Establecemos que el protocolo a utilizar para conexiones remotas será SSH.
R1(config-line)#transport input ssh
Configuramos que la validación de los usuarios que ingresen al equipo a través de SSH se realizará de manera local, es decir, verificando el usuario y password estén debidamente creados en el Cisco IOS.
R1(config-line)#login local

## Slide 34: Niveles de privilegio
De forma predeterminada has tres niveles de privilegio
  Nivel de privilegio 0: incluye los comandos disable, enable, exit, help y logout.
  Nivel de privilegio 1: es el nivel normal en Telnet, e incluye todos los comandos de nivel de usuario en la petición de entrada R1>.
  Nivel de privilegio 15: incluye todos los comandos de nivel de habilitación en la petición entrada R1#.
Se puede cambiar el comando privilege para cambiar los niveles de privilegios para los comandos.

## Slide 35: Enrutamiento estático y dinámico

## Slide 36: Enrutamiento estático y dinámico
Un router puede enrutar paquetes con dos tipos primarios de operación: enrutamiento estático y enrutamiento dinámico.
Enrutamiento Estático
Es la forma más simple de enrutamiento, en la que las tareas de descubrimiento de rutas y su propagación en la red son realizadas manualmente por el administrador de la internetwork.
En un esquema de enrutamiento estático una vez que una ruta es configurada, no hay necesidad de que los routers intenten descubrimientos de rutas para comunicar entre si información acerca de las mismas.
La distancia administrativa predeterminada de una ruta estática es “1”.
Las rutas estáticas serán incluidas en la tabla de ruteo a menos que la red esté directamente conectada, o que la interfaz de salida especificada no pueda ser alcanzada por el router.

## Slide 37: Enrutamiento estático y dinámico
Enrutamiento Dinámico
En el enrutamiento dinámico, la determinación de una ruta se hace usando información que es obtenida de los protocolos de enrutamiento.
Esta información se genera en respuesta a cambios en la red.
Las rutas dinámicas son reajustadas automáticamente por los protocolos de enrutamiento.
Existe un tiempo de reconocimiento entre algún cambio en la topología de la red y la propagación de la actualización en las tablas de ruteo.

## Slide 38: Enrutamiento estático
Ventajas y desventajas

## Slide 39: Ventajas del enrutamiento estático
Eficiencia de recursos. No consume ancho de banda para intercambio y descubrimiento de rutas, no ocupa procesamiento del CPU en el cálculo de rutas y requiere mucho menos memoria.
Mayor seguridad. El enrutamiento dinámico tiende a revelar toda la información de una internetwork, a diferencia del enrutamiento estático.
Control sobre el tráfico. Con una ruta estática única puede hacerse accesible a una red por una sola vía (red de conexión única). Las rutas estáticas permiten un control muy preciso sobre el comportamiento de enrutamiento en una internework.

## Slide 40: Ventajas del enrutamiento estático
Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
El enrutamiento estático puede ser un método efectivo para redes simples y pequeñas que no cambien frecuentemente, o para redes que solo tienen una sola vía hacia cualquier destino.

## Slide 41: Desventajas del enrutamiento estático
No se adapta a cambios de topología. En caso de una falla de red, o algún otro origen de cambio de topología, los routers no serán capaces de establecer la comunicación hacia una red destino aún cuando existan vías alternativas hacia la misma, hasta que administrador ajuste el cambio.
Costo de administración. Relativo a la cantidad de rutas estáticas, el mantenimiento manual de las tablas de enrutamiento puede requerir de una enorme cantidad de tiempo de administración.
No ofrece gran escalabilidad. El enrutamiento estático no tiene capacidad de adaptarse al crecimiento del enrutamiento dinámico.

## Slide 42: Ventajas y desventajas del enrutamiento dinámico

## Slide 43: Ventajas enrutamiento dinámico
Redundancia. En caso de falla, el enrutamiento dinámico puede establecer la comunicación en caso de que exista una vía alternativa hacia la red destino.
Múltiple acceso. Una red puede tener múltiples puntos de acceso a través de varias conexiones o varios enlaces.
Carga compartida. Los protocolos de enrutamiento dinámico pueden balancear la carga, al dirigir el tráfico de una misma sesión sobre rutas distintas de la red para optimizar el rendimiento.
Escalabilidad y Flexibilidad. Los métodos de enrutamiento dinámico son requeridos en redes de gran tamaño, usualmente con muchas direcciones y cambios constantes.

## Slide 44: Desventajas del enrutamiento dinámico
Procesamiento. Algunos protocolos de enrutamiento dinámico pueden demandar mayor procesamiento y memoria. También consumen ancho de banda en el intercambio de información de enrutamiento.

## Slide 45: Enrutamiento estático
Notes: 45

## Slide 46: Enrutamiento estático
El enrutamiento estático es la configuración manual de rutas por un administrador
Un router programado para enrutamiento estático reenvía paquetes hacia puertos predeterminados.
La configuración de rutas estáticas se hace con el comando ip route.
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
46

## Slide 47: Enrutamiento estático
En los equipos Matrix N-Series:
  ip route prefijo máscara {dir-reenvío | vlan vlan-id} [distancia] [permanente] [tag valor]
Donde:
  prefijo. Especifica el prefijo de la dirección IP destino.
  máscara. Específica la máscara del prefijo destino.
  dir-reenvío | dirección-destino o vlan. Especifica la dirección IP de reenvío (gateway) o el ID de la interfaz de enrutamiento.
  distancia (opcional). Especifica la métrica de la distancia para esta ruta. Los valores válidos son entre 1 (valor por defecto) y 255. Las rutas con valores menores son la preferidas en la selección de rutas.
  permanente (opcional). Especifica una ruta permanente.
  tag (opcional. Especifica una etiqueta para la ruta con valores válidos de 1 a 4294967295.
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
47

## Slide 48: Enrutamiento estático
En este ejemplo, dos routers están conectados directamente (back-to-back) sobre un enlace serial. Para establecer la comunicación entre sus redes locales, deben incluir en su tabla de enrutamiento las entradas correspondientes, que serán configuradas de forma estática
Cada router incluye las entradas de las redes directamente conectadas, con la información de la configuración IP en cada interfaz en estado operacional y administrativamente activo.
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
48

## Slide 49: Enrutamiento estático
Introduciendo el comando ip route en el router A, se configura esta ruta estática hacia la red 192.168.164.0
  RouterA(Config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
De la misma forma, para configurar una ruta estática hacia la red 192.168.1.0 en el router
  RouterB(Config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
49

## Slide 50: Enrutamiento dinámico
Protocolos enrutables

## Slide 51: Protocolos
Un protocolo es un conjunto de reglas que determina como se comunican los hosts entre sí a través de las redes.
  Proveen reglas sintácticas y semánticas.
  Contienen los detalles del formato de los mensajes.
  Describen el intercambio de mensajes dentro del contexto de una actividad en particular.
  Describen los procesos de comunicación independientemente de los detalles de hardware.
Existen dos categorías de protocolos en la capa de red: enrutados o enrutables y de enrutamiento

## Slide 52: Protocolos enrutables
Cualquier protocolo que proporciona suficiente información en su dirección de capa de red para permitir que se envíe un paquete desde un host a otro basado en un esquema de direccionamiento.
  Transportan los datos a través de una red.
  Definen el formato y uso de los campos dentro de un paquete.

## Slide 53: Ejemplos de protocolos enrutables
  IP.
  IPX.
  AppleTalk.
  Banyan Vines.
  XNS (Sistema de Red de Xerox).
  IPng (IPv6).

## Slide 54: Protocolos no enrutables

## Slide 55: Protocolos no enrutables
Son protocolos de comunicaciones que manejan solamente direcciones de dispositivos y no de red.
Asumen que las computadoras se comunicaran con otras dentro de una misma red.
Al contrario de los protocolos enrutables, no incorporan un esquema de direccionamiento para el envío de datos de una red a otra.
Ejemplos de protocolos no enrutables son:
  NetBEUI.
  DLC.
  LAT.
  DRP.
  MOP.

## Slide 56: Protocolo de enrutamiento

## Slide 57: Definición de protocolo de enrutamiento
Los protocolos de enrutamiento son los mecanismos necesarios para compartir la información de enrutamiento.
Soportan un protocolo enrutable.
Proporcionan la comunicación entre routers para el intercambio y mantenimiento de sus tablas de enrutamiento.
Red Puerto
1.0 1.1
2.0 2.1
Red Puerto
3.0 3.1
2.0 2.2
4.0 4.1
Red Puerto
5.0 5.1
4.0 4.2
1.1
2.1
2.2
4.1
Red 1.0
Red 5.0
Red 3.0
4.2
5.1
3.1
Red 2.0
Red 4.0

## Slide 58: Ejemplos de protocolos de enrutamiento
RIP (Protocolo de información de enrutamiento, Routing Information Protocol).
OSPF (Primero la ruta libre más corta, Open Shortest Path First).
IGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior, Interior Gateway Routing Protocol).
EIGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
BGP (Protocolo de gateway de frontera, Border Gateway Protocol).

## Slide 59: Objetivos de los protocolos de enrutamiento
Los objetivos de un protocolo de enrutamiento son la creación y mantenimiento de la información en la tabla de enrutamiento a través de procesos dinámicos. Esta información se genera a partir de:
La información en la configuración de las propias interfaces del router.
Las rutas configuradas manualmente.
El intercambio de información de enrutamiento con otros routers.
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.

## Slide 60: Objetivos de los protocolos de enrutamiento
Los protocolos de enrutamiento permiten que los routers realicen lo siguiente:
  Identificar rutas potenciales a redes destino específicas.
  Basado en el algoritmo de ruteo y en métricas, efectuar un cálculo matemático para determinar la ruta óptima a cada destino.
  Detectar cualquier cambio en la topología de red que pueda representar rutas conocidas no válidas, y que refleje una visión exacta y coherente de la topología de red en un momento dado.
lunes, 19 de agosto de 2019
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.
60

## Slide 61: Objetivos de los protocolos de enrutamiento
El diseño de los protocolos de enrutamiento con frecuencia incluye uno o más de los siguientes objetivos:
  Optimización: Describe la capacidad del algoritmo de enrutamiento para seleccionar la mejor ruta. Esta selección depende de las métricas y su peso usadas en el cálculo de rutas.
  Simplicidad y bajo gasto: Un algoritmo simple puede ser procesado más eficientemente por la CPU y la memoria del router. Importante en redes que pueden aumentar en grandes proporciones.
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.

## Slide 62: Objetivos de los protocolos de Enrutamiento
Solidez y estabilidad: Ante situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta.
Flexibilidad: El algoritmo de enrutamiento debe adaptarse rápidamente a una gran variedad de cambios en la red.
Convergencia rápida: Cuando eventos provocan cambios en la disponibilidad de algún dispositivo o enlace, el algoritmo debe rápidamente actualizar la información de rutas disponibles en todos los routers.
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.

## Slide 63: Enrutamiento multiprotocolo
Capacidad de los routers de soportar múltiples protocolos de enrutamiento independientes y de mantener las tablas de enrutamiento de diversos protocolos enrutables.
Permite entregar paquetes de diferentes protocolos enrutables sobre un mismo enlace de datos.
AppleTalk
100.134
IP
23.15.84.7
DECnet
10.4
BGP
IP
23.17.235.131
Token
Ring
Token
Ring
AppleTalk
110.100
IPX
3b.0800.5621.11ab
IP
23.14.179.33
IPX
4a.0800.0178.ab12
DECnet
3.7
RIP, OSPF
OSPF
BGP
OSPF
IPX
IP
AppleTalk
DECnet
Tabla de Enrutamiento

## Slide 64: Operaciones de enrutamiento dinámico
Para que el enrutamiento dinámico sea exitoso, requiere de dos operaciones básicas del router:
Mantenimiento de la tabla de enrutamiento.
La distribución periódica (o por cambios de en la topología de la red) de la configuración, al resto de los routers en forma de actualizaciones
Protocolo de Enrutamiento
Tabla de Enrutamiento
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
Tabla de Enrutamiento
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
Protocolo de Enrutamiento

## Slide 65: Concepto de métrica y sus componentes

## Slide 66: Distancia administrativa
Puede existir más de una fuente de información acerca de una red destino particular, por lo que el proceso de enrutamiento debe ser capaz de selecciona la fuente de información a usarse en la tabla de enrutamiento.
Cada fuente de información tiene un peso asignado que indica la confiabilidad de método utilizado, y que es conocido como distancia administrativa.
Las rutas con distancias administrativas inferiores son preferidas a las rutas con distancias administrativas mayores.
El valor que puede tomar la distancia administrativa es un valor comprendido entre 0 y 255, siendo preferida la ruta con distancia menor.

## Slide 67: Valores predeterminados de la distancia administrativa
Origen de la Ruta | Valores Predeterminados de la Distancia
Interfaz conectada | 0
Ruta estática | 1
Ruta Resumen EIGRP | 5
Protocolo BGP | 20
EIGRP interno | 90
IGRP | 100
OSPF | 110
IS-IS | 115
RIP | 120
EGP | 140
EIGRP externo | 150
BGP interno | 200
Desconocido | 255

## Slide 68: Concepto de métrica y sus componentes
Un algoritmo de enrutamiento debe determinar las ventajas de una ruta sobre otra.
Para cada ruta a través de la red, un protocolo utiliza valores llamados métricas para determinar cuál es la ruta óptima.
Las métricas pueden tomar como base una sola característica de la ruta, o pueden calcularse tomando en cuenta distintas características.
Con las métricas, el algoritmo genera un número denominado valor métrico.
Normalmente, los valores métricos menores indican la ruta preferida.

## Slide 69: Concepto de métrica y sus componentes
Ciertos factores que constituyen una métrica son estáticos. Permanecen iguales para cada interfaz hasta una reconfiguración del router o un rediseño de red.
Los factores dinámicos, son calculados por el router en tiempo real para cada interfaz.
Los protocolos de enrutamiento simples soportan una o dos métricas. Otros más sofisticados pueden soportar más métricas (incluso cinco o más) combinándolas en un solo valor compuesto.

## Slide 70: Las métricas de enrutamiento
Ancho de banda: La capacidad de datos de un enlace (la conexión entre dos dispositivos de red).
Retardo: El tiempo requerido para transportar un paquete a lo largo de cada enlace desde el origen hacia el destino. Depende del ancho de banda de los enlaces intermedios, del almacenamiento de datos temporal en cada router (port queues), de la congestión de la red, y de la distancia física .
Carga: La cantidad de actividad en un recurso de red como, por ejemplo, un router o un enlace. Su valor puede variar entre 1 (menor carga) y 255 (mayor carga).

## Slide 71: Las métricas de enrutamiento
Confiabilidad: El índice de error de cada enlace de red. Puede tomar valores entre 1 y 255, donde 255 es la fiabilidad más alta.
Número de saltos: El número de routers que un paquete debe atravesar antes de llegar a su destino. La ruta elegida es la que tiene el menor número de saltos.
Tictacs: El retardo en el enlace de datos medido en tictacs de reloj PC de IBM. Un tictac dura aproximadamente 1/18 de segundo o 55 milisegundos.
Costo: Un valor arbitrario asignado por un administrador de red. Se basa por lo general en el ancho de banda, la preferencia del administrador u otra medida.

## Slide 72: Clases de protocolos de enrutamiento
Las formas más comunes de clasificar a los protocolos de enrutamiento son:
Campo de uso. Sus características funcionales por el rol que desempeñan en la red:
  IGPs - Protocolos de Enrutamiento Interior (Interior Gateway Protocols).
  EGPs – Protocolos de Enrutamiento Exterior (Exterior Gateway Protocols).
El método en que descubren y calculan rutas:
  Protocolos Vector-Distancia.
  Protocolos de estado de enlace.
  Protocolos híbridos balanceados.
El soporte de direccionamiento IP:
  Protocolos Classful.
  Protocolos Classless.
Notes: Routing protocols can be classified in many ways, including by many of their operational characteristics such as their field of use, the number of redundant routes to each supported destination, and so on. This book classifies them by the way that they discover and calculate routes. However, it is still useful to reference routing protocols by their field of use. In other words, categorize them by the role that they perform in an internetwork. There are two functional classes of dynamic routing protocols, for example: Interior Gateway Protocols (IGPs) and Exterior Gateway Protocols (EGPs).

## Slide 73: Convergencia
En el enrutamiento dinámico, siempre que un cambio ocurre en una red, todos los routers en esa red deben desarrollar una nueva comprensión de la topología.
La convergencia implica un proceso tanto colaborativo como independiente:
  Los routers comparten información uno con otro para ser enterados de los cambios.
  De forma independiente, cada router debe calcular los impactos de la topología en sus rutas.
Los routers hacen un acuerdo mutuo de la nueva topología, se dice que convergen en un consenso.

## Slide 74: Convergencia
El tiempo que demora un router efectúa para coincidencia con un cambio de la red es llamado tiempo de convergencia.
Entre menor sea el tiempo de convergencia, mejor, y en este sentido, cada protocolo de enrutamiento se desempeña de forma diferente.
La convergencia es necesaria para las decisiones de enrutamiento de los routers, y puede representar fortalezas o vulnerabilidades de forma simultánea.
  En condiciones normales, proporciona una “inteligencia” independiente y distribuida.
  Durante cambios de topología, el proceso de convergencia puede representar problemas de enrutamiento e inestabilidad.
La convergencia es un punto crítico en la capacidad de una red ante fluctuaciones operacionales, donde el factor clave es la comunicación entre los routers.

## Slide 75: Protocolos de enrutamiento classless y classfull

## Slide 76: Protocolos classful
Los protocolos de enrutamiento classfull no incluyen las máscaras de red en los anuncios de red.
Dentro de la misma red, se asume una consistencia de máscaras de subred. Esto es, todas las subredes dentro de una red mayor deben usar la misma máscara de subred.
En el intercambio de rutas entre redes independientes, los protocolos de enrutamiento classfull lleva acabo la sumarización (resumen de rutas) de forma automática.
Estos son ejemplos de protocolos de enrutamiento classfull:
  RIP
  IGRP

## Slide 77: Protocolos classful
En el enrutamiento classful, un router hace alguna de las siguientes acciones para determinar la porción de red de una ruta cuando recibe un paquete de actualización de enrutamiento:
Si la información de actualización de enrutamiento contiene un número de la misma red mayor, el router aplica la máscara que está configurada en la interfaz de recepción.
Si la información de actualización de enrutamiento contenida contiene una red mayor diferente a la configurada en la interfaz de recepción, el router aplica una máscara por defecto:
  Para direcciones clase A, la máscara por defecto es 255.0.0.0.
  Para direcciones clase B, la máscara por defecto es 255.255.0.0.
  Para direcciones clase A, la máscara por defecto es 255.255.255.0.

## Slide 78: Protocolos classless
Los protocolos de enrutamiento classless resuelven algunas limitaciones de los protocolos classful.
La máscara de subred es intercambiada durante el proceso de actualización de enrutamiento.
Con el prefijo de red, los protocolos de enrutamiento classless soportan enrutamiento inter-dominio sin clase (CIDR) y máscaras de subred de longitud variable (VLSM), con lo que se hace un uso más eficiente del espacio de direccionamiento IP:
  Los prefijos variables permiten segmentar el espacio de direcciones de forma no uniforme (más de una máscara de subred en el mismo espacio de direcciones) .
  Se puede segmentar una subred, en subredes más pequeñas.
  Permite que el esquema de direccionamiento se estructure jerárquicamente.
  Se eliminan las clases, que representaban rígidos espacios pre-dimensionados de direcciones.
Notes:   ar espacios de direcciones acordes al tamaño de la red, en lugar de forzar el acomodo en espacios previamente.dimensionados address spaces according to the size of a network instead of force-fitting networks into presized network address spaces
. Se pueden proporcionar espacios acordes al tamaño de la red, con espacios apropiados de subredes, o agrupando múltiples bloques de direcciones que coinciden en cierto número de bits de mayor orden.

## Slide 79: Protocolos classless
En el enrutamiento classless, el proceso de sumarización es controlado manualmente. Debido a que las rutas son propagadas dentro del dominio, la sumarización manual puede ser requerida para administrar el tamaño de las tablas de enrutamiento.
Los siguientes son protocolos de enrutamiento classless:
  RIPv2
  OSPF
  EIGRP
  IS-IS
  BGPv4

## Slide 80: Protocolos de enrutamiento interior

## Slide 81: Protocolos de enrutamiento interior
Se utilizan para intercambiar información dentro de un sistema autónomo.
RIP.
IGRP.
OSPF.
EIGRP.
IS-IS.
Las dos categorías principales en las que están divididos los protocolos de enrutamiento interior son: protocolos vector distancia, y protocolos de estado de enlace.
AS

## Slide 82: Protocolos de enrutamiento exterior

## Slide 83: Protocolos de enrutamiento exterior
Se usan para intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos.
BGP
AS 100
AS 200

## Slide 84: Enrutamiento vector distancia y estado de enlace
Comparación

## Slide 85: Principales tipos de enrutamiento
Vector-distancia
Estado del enlace

## Slide 86: Enrutamiento vector distancia
El método de enrutamiento por vector-distancia determina la dirección (vector) y la distancia (cuenta de saltos) hacia cualquier enlace o red en la internetwork.
El router no tiene que conocer el camino completo a cada segmento de red.
Con algoritmos vector distancia, los routers envían actualizaciones periódicamente (30 segundos).
En las actualizaciones envían toda la tabla de enrutamiento a los routers adyacentes, aún cuando no haya cambios en la red.
BW↑ CPU↓
Notes: Protocolos ampliamente disponibles
Fáciles de procesar
Utilizan el algortimo Ford-Bellman

## Slide 87: Enrutamiento estado de enlace
En el método de estado del enlace, cada router construye un mapa interno de la topología de red, y mantiene en una compleja base de datos con información específica acerca de las redes y los routers distantes.
Las actualizaciones se envían:
  Sólo cuando se ha producido un cambio.
  Periódicamente (actualizaciones de estados de enlace) en intervalos largos (30 minutos).
Las actualizaciones sólo incluyen la porción que describe el estado del enlace (no la tabla de enrutamiento completa).
A diferencia del enrutamiento vector distancia, los protocolos de estado de enlace responden rápidamente a los cambios de la red.
Estos protocolos requieren más capacidad de CPU y memoria de sistema.
BW ↓ CPU ↑

## Slide 88: Comparación
Vector Distancia | Estado de Enlace
No maneja topología. Solo conoce el vector y la distancia. | Crea una topología exacta de la red.
Envía copias de las tablas de enrutamiento a los routers vecinos. | Envía actualizaciones del enrutamiento por estado de enlace a los otros routers.
Construye su tabla de enrutamiento con la tabla proporcionada por los vecinos. | Las rutas son seleccionadas del árbol de la topología construida.
Actualizaciones frecuentes y periódicas, aún sin cambios. | Actualizaciones activadas por cambios.
Convergencia lenta. | Convergencia rápida.
Requiere poco procesamiento de la información recibida. | Requiere mayor capacidad de CPU y memoria del sistema.